BALAYEUSE À ASPIRATION MÉCANIQUE 
MACRO MOD. M60 – LISTE DE PRIX 2016

www.lemonnier-vehicules-speciaux.com

# PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES DE SÉRIE

Système de balayage à aspiration mécanique combiné, avec convoyeur de chargement vertical à courroie

Trémie de collecte de 6 m³ en acier inoxydable – charge utile nette de 6 000 kg

Rouleau-brosse central et brosses latérales gauche/droite en PPL/fil d'acier – largeur de balayage totale de 2 700 mm

Entraînement hydrostatique avec pompe automobile et moteur hydraulique sur différentiel avant

Direction à assistance hydraulique aux 4 roues – volant réglable

Système de climatisation hautement efficace dans l'habitacle

Caméra de vision arrière en couleurs avec écran dédié dans l'habitacle

Trois sièges homologués : siège conducteur confortable et un siège passager fourni de série

Suspension avant hydropneumatique et suspension arrière hydraulique

Relevage automatique et immédiat du rouleau-brosse central (et brosse avant en option) en marche arrière, et vice versa

Système d'aspiration puissant et silencieux à fonctionnement hydraulique pour un contrôle des poussières sans eau

Ensemble de filtre à sac de collecte des poussières en polyester large, avec secoueur de filtre hydraulique intégré Commande « Eco Drive » offrant une vitesse de déplacement optimale à un bas régime moteur, pour une consommation de carburant réduite

Faible consommation de carburant INÉGALÉE d'env. 9-10 l/heure par rapport à env. 14-15 l/heure pour nos concurrents directs

Ouverture large et pratique de la trappe à déchets à 90°, à fonctionnement hydraulique

Système de lubrification semi-centralisé sur les essieux avant/arrière, le rouleau-brosse central et le convoyeur de chargement

# AUTRES ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES DE SÉRIE

M60ST TIER3 : Moteur diesel Mercedes à refroidisseur intermédiaire Tier3 (« Euro4 ») 110 kW/150 ch – refroidi à l'eau

M60ST TIER3 HS : Moteur diesel Mercedes à refroidisseur intermédiaire Tier3 (« Euro4 ») 129 kW/175 ch – refroidi à l'eau

M60ST EURO5 : Moteur diesel Mercedes à refroidisseur intermédiaire Euro5 130 kW/177 ch – refroidi à l'eau

M60ST EURO6 : Moteur diesel Mercedes à refroidisseur intermédiaire Euro6 130 kW/177 ch – refroidi à l'eau

Toutes versions à vitesse standard : vitesse de balayage 0-25 km/h – vitesse de déplacement 42 km/h maxi

HS Haute vitesse : vitesse de balayage 0-25/42 km/h (4 roues directrices) – vitesse de déplacement 70 km/h maxi (2 roues directrices)

Réglage de la pression au sol du rouleau-brosse et des brosses latérales pour une usure réduite

Habitacle pressurisé avec filtration des poussières fines

Fenêtres d'habitacle teintées

Écran dans l'habitacle avec compteur horaire partiel/total

Système d'éclairage approuvé et gyrophares avant/arrière

Frein de stationnement négatif à commande hydraulique

Organe de dérivation de traction rapide sans outils

Système de lavage efficace des engrenages supérieurs du convoyeur de chargement

Panneaux d'acier et pare-chocs traités par électrophorèse et peints

Plaques d'acier boulonnées facilement remplaçables sur la paroi verticale supérieure/inférieure du convoyeur

Machine spécifiquement conçue pour permettre une maintenance et un entretien aisés de tous les composants

|  | M60ST4001 | BALAYEUSE À ASPIRATION MÉCANIQUE MACRO MODÈLE M60 ST TIER3 (Euro4) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M60ST5001 | BALAYEUSE À ASPIRATION MÉCANIQUE MACRO MODÈLE M60 ST Euro5 |  |  |
|  | M60ST6001 | BALAYEUSE À ASPIRATION MÉCANIQUE MACRO MODÈLE M60 ST Euro6 |  |  |
|  | M60ST4001HS | BALAYEUSE À ASPIRATION MÉCANIQUE MACRO MODÈLE M60 ST TIER3 (Euro4) HS |  |  |
|  |  | PRINCIPAUX ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES (options) |  |  |
|  |  | DESCRIPTION |  |  |
| – GROUPE BALAYAGE ET SYSTÈME DE CONTRÔLE DES POUSSIÈRES |  |
|  | Ens. de brosse avant pivotante à 180° droite/gauche (larg. balayage totale 3 600 mm) |  |  |  |  |
|  | Brosse avant pivotante à 90° droite (largeur de balayage totale 3 600 mm) |  |  |  |  |
|  | Brosse avant pivotante à 90° gauche (largeur de balayage totale 3 600 mm) |  |  |  |  |
|  | Système de jet d'eau pour brosses ga./dr. avec réservoir d'eau en acier inoxydable de 620 l |  |  |  |  |
|  | Système de jet d'eau pour brosse ga./dr. ou brosse avant avec réservoir d'eau en acier inox. de 200 l |  |  |  |  |
|  | Jeu de 2 réservoirs d'eau en acier inox. suppl. de 300 l chacun, capacité totale de 1 220/1 420 l |  |  |  |  |
|  | Rallonge de jet d'eau pour brosse avant |  |  |  |  |
|  | Kit de jupes de brosse droite/gauche pour le contrôle des poussières sèches sur les brosses latérales |  |  |  |  |
|  | 2e filtre à poussières additionnel exclusif (surface de filtration totale 40 m²) incluant le secoueur de filtre |  |  |  |  |
|  | Filtre à poussières à revêtement PTFE anti-adhérant pour environn. humide et collant (ciment, charbon, etc.) |  |  |  |  |
|  | Filtre à poussières à revêtement PTFE anti-adhérant pour poussières collantes, avec double filtre (de série + 2e) |  |  |  |  |
|  | Filtre à poussières Tetratex ultra-haute performance PM1 (99,5 %) |  |  |  |  |
|  | Filtre à poussières Tetratex ultra-haute perf. PM1 (99,5 %) - av.double filtre (de série + 2e) |  |  |  |  |
| – TRÉMIE ET CONVOYEUR DE CHARGEMENT VERTICAL |  |
|  | Trémie hydraulique haute à déchets 1 100÷2 300 mm |  |  |  |  |
|  | Manche d'aspiration arrière robuste, complet av. flexible (longueur totale 6 m/Ø 140 mm) |  |  |  |  |
|  | Convoyeur de chargement vertical à entr. par chaîne (en remplacement de l'équip. de série à courroie) |  |  |  |  |
|  | Kit de plaques remplaçables en acier HARDOX® sur paroi verticale supérieure/inférieure du convoyeur |  |  |  |  |
| – HABITACLE ET CONDUITE |  |  |
|  | Siège d'opérateur ultra-confortable avec suspensions mécaniques |  |  |  |  |
|  | Siège d'opérateur ultra-confortable avec compresseur et suspensions pneumatiques |  |  |  |  |
|  | Siège de 3e passager pour version ST (dans la version CB, le 3e siège est fourni de série) |  |  |  |  |
|  | Radio/USB avec haut-parleurs |  |  |  |  |
| – KITS SPÉCIAUX ET ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES (LAVAGE/HIVER/HAUTES TEMPÉRATURES) |  |
|  | Syst. de lavage haute pression (140÷200 bars) av. pistolet de pulvérisation et enrouleur de flexible 12 m |  |  |  |  |
|  | Barre pneum. MAGNÉTIQUE avant av. libération des objets métalliques collectés depuis l'habitacle |  |  |  |  |
|  | Barre pneum. MAGNÉTIQUE arrière av. libération des objets métalliques collectés depuis l'habitacle |  |  |  |  |
|  | Groupe de pelle à neige complet av. syst. de raccord rapide (largeur de pelle 2 000 mm) |  |  |  |  |
|  | KIT CAMEL pour environnements très poussiéreux/chauds, incluant les éléments suivants : |  |  |  |  |
|  | Palettes de convoyeur vertical à surface élargie pour cond. de travail très pouss./sablonneuses |  |  |  |  |
|  | Glissières spéciales en acier inox. à l'intérieur de la trémie pour une meilleure répartition du sable collecté |  |  |  |  |
|  | Préfiltre cyclone Vortex d'admission à expulsion continue de l'air du moteur pour env. très pouss. |  |  |  |  |
|  | Échangeur thermique d'huile hydraulique à surface élargie pour hautes températures (jusqu'à 50 °C) |  |  |  |  |
|  | Grilles de protection de feux arrière |  |  |  |  |
| – MAINTENANCE – GÉNÉRAL |  |
|  | Système de lubrification manuel centralisé (pompe à graisse non incluse) |  |  |  |
|  | Système de lubrification automatique centralisé av. pompe électrique et minuteur |  |  |  |
|  | Garantie prolongée à la 2e année (ou 2 600 h) – 1 an de plus que l'éq. de série |  |  |  |
|  | Garantie prolongée à la 3e année (ou 3 900 h) – 2 ans de plus que l'éq. de série |  |  |  |
|  | Peinture de couleur personnalisée (habitacle et trémie – châssis non inclus) |  |  |  |
|  | Préfiltre cyclone Vortex d'admission à expulsion continue de l'air du moteur pour env. très pouss. |  |  |  |
|  | Kit de soufflage de filtre à air du moteur |  |  |  |
|  | Pneu de rechange (non embarqué) |  |  |  |
|  | Jeu de pneu rempli de mousse |  |  |  |
|  | Revêtement de cire pour transport maritime |  |  |  |

# Text boxes

BALAYEUSE À ASPIRATION MÉCANIQUE MACRO MODÈLE M60 ST TIER3 (Euro4)

BALAYEUSE À ASPIRATION MÉCANIQUE MACRO MODÈLE M60 ST Euro5

BALAYEUSE À ASPIRATION MÉCANIQUE MACRO MODÈLE M60 ST Euro6

BALAYEUSE À ASPIRATION MÉCANIQUE MACRO MODÈLE M60 ST TIER3 (Euro4) HS - HAUTE VITESSE